## Slide 1: זיהוי תנועות יד בעזרת אקלטרומיוגרפיה
מאת: אליעזר רווח מנחה אקדמי: ד"ר אלי אייזנברג

## Slide 2
תקציר הפרויקט
הפרויקט מתבסס על מכשור למדידת חשמל מפעילות השרירים.
במסגרת הפרויקט שופר זיהוי התנועה באמצעות המכשיר וכלים נוספים באופן משמעותי לעומת מחקרים קודמים בתחום.
עיבוד תמונה
עיבוד מידע
אלגוריתמים
רשת נוירונים
התסברות
למידה חישובית
עיבוד אותות

## Slide 3
sEMG
EMG
יתרונות:
אין צורך ברקע רפואי.
נוח לתפעול
חסרונות:
הרבה רעש.
סינגלים מעורבבים.
יתרונות:
דיוק גבוהה.
סיגנלים לא מעורבבים.
חסרונות:
חדירה פיזית לעור.
סקירת מכשור קיים
להשגת הסיגנל EMG
Vs.

## Slide 4
מטרת הפרויקט
חלק א': הוכחת ייתכנות באמצעות סיווג התנועות ביעילות.
חלק ב': הדגמה ויזואלית שמציגה את תוצאות המחקר.

## Slide 5
הסבר על המידע שמתקבל מהמכשור הקיים
Notes: http://articlesbyaphysicist.com/muscle_emg.html
הצגה ויזואלית כיצד החשמל עובר בשריר
4 ערוצים למכשיר,
אני על 2 ערוצים
ערוץ נוצר מהפרש האלקטורודות

## Slide 6
חלק א: אתגרים
יש רק 4 ערוצים למכשיר (בפרויקט בחרתי לעבוד רק עם 2).
לצורך למידה עמוקה, כיצד נייצר כמות גדולה של מידע?
מלא רעש, המידע מהשרירים מעורבב.
אין תבנית לרשתות של למידה עמוקה למידע מסוג כזה.
חלק א' – סיווג תנועות

## Slide 7
חלק א: פתרונות
שמירת התנועה כולה במקום רק המנח הסופי של היד.
מכשיר נוסף עם מצלמה שיסייע לייצר יותר מידע.
עיבוד מידע וסינון.
יצירת רשת ניורנים משילוב רשתות ממחקרים אחרים.
חלק א' – סיווג תנועות

## Slide 8
חלק א: תיאור המערכת
חלק א' – סיווג תנועות
מקבלים מידע מהמכשיר
אוספים את דגימות התנועות
מעבדים את המידע
מסווגים את התנועה

## Slide 9
חלק א: הקלטת דגימות
חלק א' – סיווג תנועות
Notes: הצגה ויזואלית של המכשיר עם האלקטורמיוגרפיה והמערכת שלו בזמן ריצת אמת

## Slide 10
חלק א: עיבוד מידע
חלק א' – סיווג תנועות
1. הנתונים הגולמיים
2. יישור זרם
Notes: הצגה ויזואלית של המכשיר עם האלקטורמיוגרפיה והמערכת שלו בזמן ריצת אמת

## Slide 11
חלק א: עיבוד מידע
חלק א' – סיווג תנועות
2. יישור זרם
3. סינון גל לפי תדר
Notes: הצגה ויזואלית של המכשיר עם האלקטורמיוגרפיה והמערכת שלו בזמן ריצת אמת

## Slide 12
חלק א: עיבוד מידע
חלק א' – סיווג תנועות
3. סינון גל לפי תדר
4. נירמול בעזרת MVC
ושורש סכום הריבועים.
Notes: הצגה ויזואלית של המכשיר עם האלקטורמיוגרפיה והמערכת שלו בזמן ריצת אמת

## Slide 13
חלק א: עיבוד מידע
חלק א' – סיווג תנועות
1. דגימה לאחר העיבוד
2. התפלגות נורמלית
על המידע
Notes: הצגה ויזואלית של המכשיר עם האלקטורמיוגרפיה והמערכת שלו בזמן ריצת אמת

## Slide 14
חלק א: עיבוד מידע
חלק א' – סיווג תנועות
3. חיתוך בעזרת ממוצע
ושונות.
2. התפלגות נורמלית
על המידע
Notes: הצגה ויזואלית של המכשיר עם האלקטורמיוגרפיה והמערכת שלו בזמן ריצת אמת

## Slide 15
חלק א: עיבוד מידע
חלק א' – סיווג תנועות
3. חיתוך בעזרת ממוצע
ושונות.
4. מרכוז.
Notes: הצגה ויזואלית של המכשיר עם האלקטורמיוגרפיה והמערכת שלו בזמן ריצת אמת

## Slide 16
חלק א: עיבוד מידע
אלגוריתם אישי לסינון
שלבים:
.Full wave rectification
.Bandpass filter
.Moving RMS
MVC (דרישה כלפי המשתמש).
אלגוריתם אישי.
חלק א' – סיווג תנועות

## Slide 17
חלק א: עיבוד מידע
חלק א' – סיווג תנועות

## Slide 18
חלק א: תוצאות רשת הניורונים
ציר X- סיבובים של למידה עמוקה.
ציר Y- ציון של החיזוי.
IRNN- הרשת שעיבדתי אותה.
RNN- רשת מסוג RNN LSTM.
CNN- רשת CNN.
חלק א' – סיווג תנועות

## Slide 19
חלק א: תוצאות רשת הניורונים
Zhejiang Provincial Public Technology Research
חלק א' – סיווג תנועות
Chart: השוואה בין דיוק התוצאות של מחקרים בתחום
| תוצאות המחקר שלי | תוצאות מחקר קודם בתחום
Series 1 | 99.6 | 99.1

## Slide 20
חלק ב הדגמה ויזואלית

## Slide 21
חלק ב: אתגרים
איך נזהה מתי הייתה תנועה?
איפה נשיג מודל של יד?
דרושה מערכת חדשה לצורך תלת מימד.
יש יותר מעברים בין תנועות שונות למצבים נוכחים של היד.
חלק ב' – הדגמה חזותית

## Slide 22
חלק ב (דוגמא ויזואלית): אתגרים
3 סיווגים שונים.
6 מעברים שונים.
חלק ב' – הדגמה חזותית

## Slide 23
חלק ב: פתרונות
בעזרת מכשיר נוסף שמודד תאוצה שיהיה על היד ויעזור לגלות תנועה.
על ידי הגדרה מחדש של יד ממציאות מדומה.
מערכת חדשה לבניית תוכנות בתלת ממד בשם.Unity
מודל של למידה עמוקה ספציפי לכל מצב.
חלק ב' – הדגמה חזותית

## Slide 24
חלק ב: פתרונות
2 סיווגים!
2 מעברים!
חלק ב' – הדגמה חזותית

## Slide 25
חלק ב: תיאור המערכת
הקלטת MVC
הקלטת מידע מהמכשירים
חיזוי תנועה
סיווג תנועה
הצגה ויזואלית
ריצת המערכת:
  שלב 1 - המשתמש מפעיל כוח ביד ליצירת MVC למספר שניות.
  שלב 2 - המערכת מזהה אם הייתה תנועה.
  שלב 3 - אם כן המערכת מזהה את התנועה.
  שלב 4 - המערכת תלת ממד מקבלת ומציגה את היד לפי התנועה.
יצירת MVC
חלק ב' – הדגמה חזותית

## Slide 26
חלק ב: זיהוי תנועות
חלק ב' – הדגמה חזותית
Notes: הצגה של המכשיר עם המסך שלו
הצגה של המערכת שיוצרת דגימות

## Slide 27
חלק ב: זיהוי תנועות
אותה דגימה מוזזת בצורה אקראית על ידי ביסוס על השונות.
חלק ב' – הדגמה חזותית

## Slide 28
חלק ב: הצגה ויזואלית
יש צורך להגדיר מחדש את המיקום במרחב של היד, בזה שיוצג תחת אובייקט.
דרך פרוטוקול תקשורת בן המערכת שמזהה ומסווגת את התנועה, נקלט מה התנועה שהייתה.
בקר היד מקבל את התנועה ומעדכן את היד הוירטואלית להיות התנועה הרצוייה.
חלק ב' – הדגמה חזותית

## Slide 29
סיכום והמשך הדרך
עם רק 2 ערוצים התקבלו תוצאות מרשימות מאוד, עוד לפני המערכת עם מודל לכל מצב, כמה רחוק אפשר להגיע כשיש פי 2 יותר ערוצים ? ונחפש את קצה המערכת?
מה בהמשך הדרך?
יצירת דגימות ללא מצלמה.
עיבוד מידע נוסף .
זיהוי שפת סימנים לחרשים.
גם מיקום וזווית היד.

## Slide 30
תודה על ההקשבה! שאלות?

## Slide 31
עיבוד וחיזוי של מכשיר המצלמה

## Slide 32
מבנה רשת הניורונים

## Slide 35
MVC

## Slide 36
mRMS

## Slide 37
Bandpass filter

## Slide 38
אלגוריתם על בסיס התפלגות נורמלית